## Slide 1: Verilog HDL
tópico do curso sobre projeto digital do BSTC/Motorola/Eldorado
Elmar Melcher
UFPB Campina Grande
elmar@dee.ufpb.br

## Slide 2: Plano do tópico início
Introdução – 4 horas
  Fluxo de projeto
  Representação gráfica vs. textual
  Requisitos de uma linguagem de descrição de hardware
  Um exemplo de uma descrição Verilog
  Alguns dos elementos principais de uma descrição Verilog
  Simulação com Verilog

## Slide 3: Plano do tópico continuação
Descrição estrutural em Verilog – 8 horas
  Instanciar módulos predefinidos
  Representação de funções lógicas e funções seqüenciais em tabelas
  Modelamento do atraso em portas lógicas
  Hierarquia de módulos

## Slide 4: Plano do tópico continuação
Tipos de dados e operadores em Verilog – 4 horas
  bit, inteiro, real, vetores, constantes, cadeias de caracteres
  Operadores lógicos e aritméticos

## Slide 5: Plano do tópico continuação
Descrição comportamental em Verilog – 12 horas
  Procedures e Assignments
  A diferença entre assignment bloqueante e não-bloqueante
  Modelamento de atraso
  Instruções condicionais e laços
  Tarefas e funções

## Slide 6: Plano do tópico continuação
Testbench em Verilog – 4 horas
  Chamadas ao sistema
  Diretivas para o compilador
  Verificação funcional por comparação automática

## Slide 7: Plano do tópico fim
Avaliação – 8 horas
  um exercício completo

## Slide 8: Introdução
  Fluxo de projeto
  Representação gráfica vs. textual
  Requisitos de uma linguagem de descrição de hardware
  Um exemplo de uma descrição Verilog
  Alguns dos elementos principais de uma descrição Verilog
  Simulação com Verilog

## Slide 9: Fluxo de projeto
Especificação
Descrição comportamental
Descrição estrutural
Layout
Função
Descrição RTL
Função & Timing
Função & Timing
Função & Timing
consumo, área, etc.

## Slide 10: Representação gráfica vs. textual
intuitivo
hierarquia
trabalhoso de fazer bem feito
trabalhoso de modificar
aprender a linguagem
hierarquia
rápido de fazer, mas precisa de comentários
rápido de modificar
fácil de processar automaticamente
A
B
F
if (function==1)
y = a-b;
else
y = a+b;

## Slide 11: Representação gráfica vs. textual
Representação gráfica melhor para domínio estrutural
Representação textual melhor para domínio comportamental, atingindo um nível de abstração maior
continuação

## Slide 12: Propriedades desejáveis de uma HDL
Expressar ações concorrentes
Expressar tempo (atraso, clock)
Permitir descrição comportamental, estrutural e física
Permitir mesclar diferentes vistas de diferentes subsistemas
Permitir simulação, síntese e verificação
Ser fácil e seguro de usar

## Slide 13: Exemplos de outros HDLs
VHDL (VLSI HDL (Very Large Scale Integration Hardware Description Language))
Abel, Palasm, Cupl, OCCAM, Handle-C, ELLA
. . .

## Slide 14: Propriedades de Verilog
Expressar ações concorrentes
Expressar tempo (atraso, clock)
Permitir descrição comportamental, estrutural e física
Permitir mesclar diferentes vistas de diferentes subsistemas
Permitir simulação, síntese e verificação
Ser fácil e seguro de usar







## Slide 15: Fluxo de projeto usando Verilog
Especificação
Descrição comportamental
Descrição estrutural
Layout
Função
Descrição RTL
Função & Timing
Função & Timing
Função & Timing
consumo, área, etc.

## Slide 16: Histórico
Philip Moorby desenvolveu Verilog como linguagem de simulação em 1984
propriedade de Gateway Design Automation
Cadence comprou Gateway em 1989
Open Verilog International (OVI) 1991
padrão IEEE 1364 em 1995
hoje maioria de projetos de ASICs em Verilog

## Slide 17: Exemplo de Verilog
module HALF_ADD(A,B,SUM,CARRY);
output SUM, CARRY;
input A, B;
assign SUM = A ^ B;
assign CARRY = A & B;
endmodule
A
B
SUM
CARRY

## Slide 18: Código bonito
50% é comentário
todas as declarações tem comentário
um module não ultrapassa 40 linhas (uma página na tela)
identificadores refletem o que é o objeto identificado
indentação consistente

## Slide 19: Código bonito identificadores
Evite nomes longos demais. fpop_rs1 no lugar de floating_point_opcode_rs1
Evite confusão entre ‘0’ e ‘O’, ‘1’ e ‘l’.
Use capitalização consistente. Estilo C: packet_addr, data_in Estilo Pascal: PacketAddr, DataIn Estilo Modula: packetAddr, dataIn

## Slide 20: Código bonito sufixos de identificadores
  *_clk sinal de relógio
  *_next sinal antes de registra-lo
  *_l sinal ativo nível baixo
  *_xi entrada do circuito
  *_xo saída do circuito

## Slide 21: Comentário
/* Comentário atravessando
várias linhas */
// Comentário até o fim da linha
Cuidado com acentos á é ô à etc.

## Slide 22: Identificadores
identifier ::= simple_identifier |
escaped_identifier
simple_identifier ::= [a-zA-Z][0-9a-zA-Z_$]
escaped_identifier ::=
\{Any_ASCII_character_except_white_space}
white_space
white_space ::= space | tab | newline

## Slide 23: Identificadores - exemplos
legal_identifier // underscores no meio pode,
two__underscores // mesmo vários em seguida.
_OK // pode iniciar com underscore
OK_ // e terminar também.
OK$ // $ pode, mas não no início.
OK_1 // dígitos no meio e no fim pode.
CASE_sensitive // Verilog diferencia maiúsculo/minúsculo
\bit/s // com ‘escape’ no início, pode tudo,
\a*b x // mas observo o espaço.

## Slide 24: Valores lógicos
‘0’ ‘1’ valores determinadas
‘z’ alta impedância de uma porta tri-state
‘x’ indefinido ou em transição
O quê significa isso ?
‘z’ Determinadas portas lógicas podem forçar a saída para ‘0’ ou
para ‘1’ ou ainda fazer força nenhuma.
Estas portas existem de verdade e o estado ‘z’ existe de verdade,
apesar de que ele não pode ser detectado medindo a tensão
elétrica do fio.
‘x’ não é um valor real. Não existe porta que faz ‘x’. ‘x’ significa que
o simulador não tem como determinar o valor verdadeiro.

## Slide 25: Quatro valores lógicos Como trabalhar com eles
Tabela de verdade de uma porta AND
para lógica de quatro valores

## Slide 26: Valores lógicos num barramento
z
1
1
0
z
0
1
0
x

## Slide 27: Simulação a definição
Modelo: Descrição de aspetos interessantes de um sistema real
Simulação: Dado um modelo de condições de contorno (sinais de entrada), fornece a reação do sistema com respeito aos aspetos modelados (sinais de saída)

## Slide 28: Simulação o quê ela faz
Processamento concorrente, faz de conta que diferentes ações acontecem no mesmo tempo
Obedece a especificações temporais, como atrasos. “tempo de simulação”  “tempo simulado”

## Slide 29: Simulação como funciona
Trata eventos Um evento é uma mudança de estado associado a um tempo simulado.
Um evento ocorre devido a outro evento.
Vários eventos podem ocorrer ao mesmo tempo.
Cuidado com a causalidade

## Slide 30: Simulação um exemplo
Saída de A muda; isso leva B e C a serem executadas.
  Muito embora, A não chama B nem C como numa chamada de função,
  B e C executam porque são conectadas a saída de A
A
B
C

## Slide 31: Descrição estrutural
  Instanciar módulos predefinidos
  Representação de funções lógicas e funções seqüenciais em tabelas
  Modelamento do atraso em portas lógicas
  Hierarquia de módulos

## Slide 32: Descrição estrutural
Lista de instancias de portas
and g1 (f1, a, nsel);
and g2 (f2, b, sel);
or g3 (f, f1, f2);
not g4 (nsel, sel);
a
b
sel
f
g1
g2
g3
g4
f1
f2

## Slide 33: Vlogcmd - receita de bolo
module test;
reg a,b; wire y;
initial begin $monitorb(a,b,y);
a=0; b=0; #10
a=1; #10
b=1; #10;
end
and (y,a,b);
endmodule

## Slide 34: Primitivas de entrada múltipla
and, nand, nor, or, xor, xnor
o primeiro argumento é sempre a saída
os outros são portas de entrada
Tabela de verdade de uma porta and
and (y,a,b);
a
y
b

## Slide 35
Primitivas de saída múltipla
not, buff
o último argumento é sempre a entrada
os outros são portas de saída
not (x,y,z,a);

## Slide 36
Primitivas tristate
notif0, notif1, bufif0, bufif1
sempre 3 argumentos: (saída, entrada, controle)
bufif1 (y,a,c);

## Slide 37: Instanciação de primitivas
not (y,a);
or grande (y,a,b,c,d);
and porta1 (f1, a, nsel), porta2 (f2, b, sel);

## Slide 38: Primitivas definidos pelo usuário (UDP)
primitive somador(Sum, InA, InB);
output Sum;
input InA, InB;
table // tabela de verdade
// inputs : output
00 : 0;
01 : 1;
10 : 1;
11 : 0;
endtable
endprimitive

## Slide 39: UDP continuação
Primeiro argumento é saída, os outros são entradas.
  Ainda assim é preciso declara-las com tal.
Entradas na tabela de verdade podem ser ‘0’, ‘1’, ‘x’, ou ’?’.
‘?’ significa “don’t care”.
Por default, a saída fica em ‘x’.

## Slide 40: UDP exemplo
primitive ou(y, a, b);
output y;
input a, b;
table
// inputs : output
1? : 1;
?1 : 1;
00 : 0;
endtable
endprimitive

## Slide 41: UDP latch e flip-flop
Uma nova coluna na tabela de verdade para o “estado atual”
Novos símbolos para transições: (01) passagem de 0 para 1 (?1) subida r subida também (?0) descida f descida também * qualquer transição

## Slide 42: UDP exemplo latch
primitive DLatch(Q, Clock, Data);
output Q; reg Q;
input Clock, Data;
table
//inputs : present state : output (next state)
1 0 : ? : 0;
1 1 : ? : 1;
0 ? : ? : -; // - represents no change in
// an output.
endtable
endprimitive

## Slide 43
UDP exemplo DFF
primitive DFlipFlop(Q, Clock, Data);
output Q; reg Q;
input Clock, Data;
table
//inputs : present state : output (next state)
r 0 : ? : 0 ; // subida do Clock
r 1 : ? : 1 ; // subida do Clock
(?0) ? : ? : - ; // descida do Clock
? (??) : ? : - ; // sem mudança do Clock
endtable
endprimitive

## Slide 44
UDP exemplo JKFF
primitive JKFlipFlop(Q, Clock, J, K);
output Q; reg Q; input Clock, J, K;
table
//inputs : present state : output (next state)
r 0 0 : ? : - ; // Q=q
r 0 1 : ? : 0 ; // Q=0
r 1 0 : ? : 1 ; // Q=1
r 1 1 : 0 : 1 ; // Q=not(q)
r 1 1 : 1 : 0 ; // .
f ? ? : ? : - ; // descida do Clock
? * ? : ? : - ; // sem mudança do Clock
? ? * : ? : - ; // .
endtable
endprimitive

## Slide 45: O módulo
Pode ser definido a partir de primitivas
ou a partir de outros módulos.
Qualquer número de entradas e saídas.
module mux (f, a, b, sel);
output f;
input a, b, sel;
and g1 (f1, a, nsel),
g2 (f2, b, sel);
or g3 (f, f1, f2);
not g4 (nsel, sel);
endmodule

## Slide 46: Instanciação de módulos
Da mesma forma que primitivas
ou com associação por nome.
É necessário dar um nome à instância.
module mux (f, a, b, sel);
output f;
input a, b, sel;
. . .
endmodule
. . .
wire y, a1, a2, ctrl;
mux m1 (.sel(ctrl), .f(y), .a(a1), .b(a2));

## Slide 47
Instanciação de módulos
Argumentos podem ser input, output ou inout.
Um reg não pode ser input ou inout.
module mux (f, a, b, sel);
output f;
input a, b, sel;
reg f; // o.k.
reg a; // não
wire b; // o.k.
. . .
endmodule

## Slide 48
Instanciação com parámetros
module M(Z, A1, A2, B);
parameter delay=1;
input A1, A2, B;
output Z;
or (Z1, A1, A2); // OAI21
nand #delay (Z, Z1, B);
endmodule
M g1 (y ,a1, a2, b);
M #3 g2 (y ,a1, a2, b);
M g3 (y ,a1, a2, b); defparam g3.delay=4;
nome hierárquico

## Slide 49: Hierarquia
estrutural
primitivo
estrutural
estrutural
primitivo
primitivo

## Slide 50: Modelamento de atrasos
Porquê existem atrasos em circuitos digitais?
O atraso de uma determinada porta lógica depende de quê?
Qual é o modelo de atraso normalmente usado para bibliotecas de portas lógicas CMOS?

## Slide 51: Tipos de atrasos
Zero delay  Unit delay atraso nulo todos iguais em Verilog, opção do simulador
Transport delay  Inertial delay em Verilog, inertial=transport.

## Slide 52: Atraso de fios
/* determina que a unidade do tempo será nanosegundos e a precisão 10ps */
`timescale 1ns/10ps
wire #5 x; // atraso de 5ns
wire #(3:4:5) y; // atraso min:typ:max
wire #(5,6) z; // atraso subindo, descendo
wire #(3:4:5, 4:5:6) v;
wire #(5,6,8) z; // subindo, descendo, // alta impedância

## Slide 53
Atraso de portas
nand #3.0 nd01(c, a, b);
nand #(2.6:3.0:3.4) nd02(d, a, b);
nand #(2.8:3.2:3.4, 2.6:2.8:2.9) nd03(e, a, b);
module e (y,a,b); output y; input a,b;
and g (y,a,b);
specify
(a=>y) = 3; // atraso de a para y
(b=>y) = 4; // atraso de b para y
endspecify
endmodule

## Slide 54
Atraso de portas continuação
module M(Z, A1, A2, B);
input A1, A2, B;
output Z;
or (Z1, A1, A2); // OAI21
nand (Z, Z1, B);
specify
(A1 => Z) = 5;
(A2 => Z) = 4;
if (~A1) (B => Z) = 6;
if ( A1) (B => Z) = 7;
endspecify
endmodule
Atraso depende do estado da entrada A1 (vlogcmd não suporta)

## Slide 55: Exercício
D Q
CLK
D Q
CLK
D Q
CLK
A
B
Q2_
Q0
Q1
CLK
D0
D1
D2
Q0
Q1
Q2
Y
Q2_
X

## Slide 56: Tipos de dados e operadores
  bit, inteiro, real, vetores, constantes, cadeias de caracteres
  Operadores lógicos e aritméticos

## Slide 57: Tipos de dados
integer i; // 32 bit com sinal (complemento a 2)
time t; // 64-bit sem sinal
real r; // valor real de precisão não definida
event e; // evento - ver “Descrição comportamental”
i = 1234;
t = 123.4; // arredondamento seguindo timescale
r = 12.34E3; // necessita digito a direito do ponto decimal

## Slide 58
Tipos de dados
wire on; // declaração explícita de um fio
// o valor de um wire pode mudar a toda hora
tri ativo; // sinônimo de wire
// especiais: wand, wor, supply0, supply1
reg Q; // reg guarda o valor até que aconteça um evento
asssign on = 1; // fio em ‘1’

## Slide 59: Vetores declaração
wire [31:0] ABus, DBus;
// DBus[31] = a equerda = bit mais significativo = msb
// DBus[0] = a direita = bit menos significativo = lsb
// A declaração do tamanho precede o identificador.
wire [7:4] nibble;
wire [31:0] TheBus, [15:0] BigBus; // não pode
integer i [0:100] ;
real r [0:100] ; // não pode

## Slide 60: Vetores afetações
assign nibble = 10;
assign ABus[3:0] = nibble;
assign ABus[4] = 1;
assign Abus[31:5] = 123;

## Slide 61: Memória
Memória de 64 palavras de 8 bits
reg [7:0] mem [0:64];
acessando uma palavra
mem[22] = 55;
Não existem vetores de três ou mais dimensões.
Não existe o equivalente do struc ou record.

## Slide 62
Valores
// largura’base valor
10 // numero decimal
‘b101011 // numero binário
‘h5A // numero hexadecimal
8’b11000 // numero binário de 8 bits 00011000
16’hz // valor hexadecimal de 16 z’s binários
{8’h34, 8’hAC} // concatenação
{ 4{2’b10} } // repetição
-5 // numero negativo somente para inteiro

## Slide 63: Parâmetros
module And_Gates (OutBus, InBusA, InBusB);
parameter WIDTH = 1;
input [WIDTH-1:0] InBusA, InBusB;
output [WIDTH-1:0] OutBus;
wire [WIDTH-1:0] OutBus = InBusA & InBusB;
endmodule
module Four_And_Gates(OutBus, InBusA, InBusB);
input [3:0] InBusA, InBusB;
output [3:0] OutBus;
And_Gates #4 My_AND(OutBus, InBusA, InBusB);
endmodule

## Slide 64
Parâmetros
module And_Gates (OutBus, InBusA, InBusB);
parameter WIDTH = 1;
input [WIDTH-1:0] InBusA, InBusB;
output [WIDTH-1:0] OutBus;
wire [WIDTH-1:0] OutBus = InBusA & InBusB;
endmodule
module Four_And_Gates(OutBus, InBusA, InBusB);
input [3:0] InBusA, InBusB;
output [3:0] OutBus;
And_Gates My_AND(OutBus, InBusA, InBusB);
defparam My_And.WIDTH=4;
endmodule
continuação

## Slide 65
Constantes
`define G_BUSWIDTH 32
wire [`G_BUSWIDTH:0] MyBus;
Diretiva do compilador
escopo global

## Slide 66: Cadeias de caracteres
“Elmar”
“Diga \”Oi\”!”
“Tabulação\t100”
“Uma nova linha\ncomeça aqui”
semelhante a C

## Slide 67: Operadores lógicos unários
z é tratado como x
redução é feita do bit da esquerda para a direita
~ negação bit por bit ~4'b10xz é 4'b01xx
! negação lógica !123 é 1'b0
& e bit por bit &4'b1111 é 1'b1,
&2'bx1 é 1'bx,
&2'bz1 é 1'bx
~& não-e bit por bit ~&4'b1111 é 1'b0,
~&2'bx1 é 1'bx

## Slide 68
Operadores lógicos unários
| ou bit por bit
~| não-ou bit por bit
^ ou exclusivo
~^ não-ou exclusivo
^~ não-ou exclusivo também
- negativo -2'bxz é 2’bxx
continuação

## Slide 69
Operadores aritméticos binários
Se um dos bits envolvidos for x ou z, todo o resultado é x.
* multiplicação
/ divisão
% resto da divisão
+ soma
- subtração

## Slide 70
Operadores lógicos binários
Deslocamento com preenchimento com ‘0’
Deslocamento negativo não pode
<< (esquerda) >> (direita)
comparação
== != < <= > >= === !===
lógico
| ~| & ~& ^ ~^
|| &&

## Slide 71
Operador condicional
<condição> ? <expressão_verdadeira> : <expressão_falsa>

## Slide 72: Precedência de operadores

## Slide 73
Exercício - 1/7
reg [3:0] a,x,v;
a = 4’b0010; x = 3; v = 0;
a) a && x
b) x || v
c) !v && a
d) !a || v

## Slide 74
Exercícios - 2/7
reg [3:0] x,y; reg [1:0 z;
x = 4’b0010; y = 4’d7; z = 2’b00
a) x ^ y
b) y | z
c) ~z | x
d) ~x ~^ z

## Slide 75: Exercício - 3/7
reg [3:0] x,y;
x = 4’b0010; y = 4’b1000
a) x << 2
b) &(x >> 2)
c) ~^y
d) x << 1

## Slide 76
Exercício - 4/7
reg [3:0] x; reg [1:0] z;
x = 4’b0010; z = 2’b00
a) {x, z}
b) ({x[2:1], z[1]}) >> 1
c) {4{x[1]}}
d) |({x,z})

## Slide 77
Exercício - 5/7
reg [3:0] x,y; reg [1:0] z;
x = 4’b0010; y = 4’bx010; z = 2’b00
a) x < z
b) (x >> 2) > z
c) x !== Y
d) x == y

## Slide 78
Exercício - 6/7
reg [3:0] x,y; reg [1:0] u; reg v;
x = 4’b0010; y = 4’b0111; u = 2’b00; v=1’bx;
a) (u == 0) ? x : y
b) (&u) ? x : y
c) v ? x : y
d) x == y

## Slide 79
Exercício - 7/7
reg [15:0] a; int b;
a = -4’d12;
a) a / 3
b) b = -12 / 3;
c) b = -’d12 / 3;
d) a = -12 / 3;

## Slide 80: Descrição comportamental em Verilog
  Procedures e Assignments
  Atraso
  A diferença entre assignment bloqueante e não-bloqueante
  Tarefas e funções
  Instruções condicionais e laços

## Slide 81: O que é uma procedure ?
Procedimento? Processo?
Em Verilog, é always, initial, procedure, ou function.
Um bloco de instruções (begin...end) de uma procedure executam seqüencialmente.
Diferentes procedures executam em paralelo, como diferentes instancias de módulos.

## Slide 82: Assignments
Transferencia? Atribuição?
Procedural assignment (atribuição sequencial) aparece dentro de uma procedure.
Continuous assignment (atrubuição contínua) aprece fora de procedures.

## Slide 83: Exemplos
module holiday_1 (sat, sun, weekend);
input sat, sun; output weekend;
// Atribuicao continua
// fora de uma procedure.
assign #1 weekend = sat | sun;
endmodule

## Slide 84
Exemplos
module holiday_2 (sat, sun, weekend);
input sat, sun; output weekend;
reg weekend;
// Atribuicao sequencial
// dentro de uma procedure.
always #1 weekend = sat | sun;
endmodule

## Slide 85: Atribuição contínua
Atribuição a um fio ou barramento;
funciona como a saída de uma porta lógica.
module HALF_ADD(A,B,SUM,CARRY);
output SUM, CARRY;
input A, B;
assign SUM = A ^ B;
assign CARRY = A & B;
endmodule
A
B
SUM
CARRY

## Slide 86
Atraso em atribuições contínuas
Funcina como atraso numa instanciação de uma primitiva.
  assign #10 y = a & b;
  assign #(10:11:12) y = a & b;
  assign #(10, 14) y = a & b;
  assign #(10:11:12, 14:15:16) y = a & b;

## Slide 87: Atribuição seqüencial
Atribuição a um reg
Executa em determinado momento.
  no início da simulação:
  initial clk = 0;
  repetidas vezes:
  always #10 clk = ~clk;
Dentro de um always precisa ter um atraso. Por quê ?

## Slide 88: Bloco de atribuições seqüenciais
Bloco é algo entre begin e end.
always begin
  #10 clk = 0;
  #10 clk = 1;
end

## Slide 89
Bloco de atribuições seqüenciais
initial begin
  #10 clk = 0;
  #10 clk = 1;
  #10 clk = 0;
end
continuação

## Slide 90
Bloco pode ter nome
initial begin: elmar
  reg clk;
  #10 clk = 0;
  #10 clk = 1;
  disable elmar;
  #10 clk = 0;
end
elmar.clk
nome do reg fora do bloco
Sai do bloco antes do fim.

## Slide 91: Controle do tempo em atribuições seqüências
Sem controle de tempo, todas as atribuições dentro de um bloco seqüencial ocorrem no mesmo tempo simulado. Ainda assim, eles são executadas seqüencialmente!
Atribuição controlado por atraso
  atribuição atrasada
  atribuição com atraso interno
Atribuição controlada por evento

## Slide 92: Atribuição controlada por atraso
atribuição atrasada #1 x = y;
  begin #1; // atraso x = y; // atribuicao de y a x. end
atribuição com atraso interno x = #1 y;
  begin hold = y; // segure y #1; // atraso x = hold; // atribuicao de y atrasado a x end

## Slide 93
Atribuição controlada por evento definição
event_control ::= @ event_identifier | @ (event_expression)
event_expression ::= expression | event_identifier | posedge expression | negedge expression | event_expression or event_expression

## Slide 94: Atribuição controlada por evento exemplos
always @(posedge clk) Y=X;
event ec; // Declararacao de evento
always @(posedge clk) -> ec; // trigger ec
always @ec Z=X;
always @(push or pull)
clk = push ? 0 : pull ? 1 : clk;
push
pull

## Slide 95: Lapso de tempo
always @(posedge clk) Q1 = D;
always @(posedge clk) Q2 = Q1;
clk
D
Q1
Q2

## Slide 96
Lapso de tempo resolvido
always @(posedge clk) Q1 = #1 D;
always @(posedge clk) Q2 = #1 Q1;
clk
D
Q1
Q2

## Slide 97
Atribuição não bloqueante
always @(posedge clk) begin
Q1 <= D;
Q2 <= Q1;
end
clk
D
Q1
Q2

## Slide 98: Atribuição não bloqueante como funciona
O simulador primeiro avalia o lado direito de todas as atribuições,
em seguida atribui os valores às regs do lado esquerdo.
Muito cuidado em misturar atribuições bloqueantes e não-bloqueantes dentro do mesmo bloco seqüencial.

## Slide 99
Atribuição com atraso
always @(a or b) y = #5 a & b;
always @(a or b) z <= #5 a & b;
a
b
y
z

## Slide 100: Resumindo...
Atribuições não bloqueantes
  Na totalidade da descrição que esta sendo simulado
    todos os lados direitos são avaliadas
    antes que algum lado esquerdo seja atualizado.
Isso permite de
  tratar eventos concorrentes em sistemas grandes,
  simplificar a descrição (evitar #1),
  sincronizar tudo num evento só (o clock).

## Slide 101: Exercício
simular relógio de duas fases não sobrepostas
descrever um contador sobe/desce de 4 bits
  O contador conta com a subida da primeira fase.
O contador começa em 0, suba até 15, depois desce até 0, depois suba de novo.
  Os sinais de controle sobe/desce são registrados na segunda fase.

## Slide 102: Task - tarefa
Uma task funciona como uma subrotina.
  argumentos de entrada/saída
  um bloco de atribuições seqüenciais
  pode ser chamado de dentro de outro bloco de atribuições seqüenciais
task somadif;
input [3:0] a,b;
output [3:0] x,y;
begin
x = a + b;
#5 y = a - b;
end
endtask
reg [3:0] r,s,u,v;
...
always begin
. . .
somadif (r,s,u,v);
. . .
end

## Slide 103
Função
Uma function funciona como uma função.
  argumentos de entrada somente
  uma única saída atribuída na chamada
  não pode usar controle de tempo
function [3:0] soma;
input [3:0] a,b;
begin
soma[1:0] = a[3:2] + b[1:0];
soma[3:2] = a[1:0] + b[3:2];
end
endfunction
x = soma(r,s);

## Slide 104: Instruções condicionais if e case
if(switch) Y = 1; else Y = 0;
case(mux_select) 0: mux_output = a; 1: mux_output = b; // se select=x ou z faca resultado=x. default mux_output = 1'bx; endcase

## Slide 105: Laços for e while
for(i = 0; i <= 15; i = i+1) DataBus[i] = 1
i = 0; while(i <= 15) begin DataBus[i] = 1; i = i+1; end

## Slide 106
Laço repeat
i = 0; repeat(16) begin DataBus[i] = 1; i = i+1; end

## Slide 107
Bloco pode ter nome
initial begin: elmar
  reg clk;
  #10 clk = 0;
  #10 clk = 1;
  disable elmar;
  #10 clk = 0;
end
Sai do bloco antes do fim.

## Slide 108
Laço forever
i = 0; begin: laco forever begin DataBus[i] = 1; if (i == 15) disable laco; i = i+1; end end

## Slide 109: Exercício
Descreve uma contagem com 4 bits
  subindo de 0 até 15,
  depois descendo de 15 para 0,
  depois sobe de novo,
  depois desce de novo . . .
Não implemente nenhum controle de tempo.
  Use task, não use function

## Slide 110
Testbench
  Chamadas ao sistema
  Diretivas para o compilador
  Validação funcional por comparação automática

## Slide 111: Testbench e DUT
Device
Under
Test
Testbench
module test_dut;

## Slide 112: Testbench
Gerar sinais de entrada,
instanciar o DUT,
processar e apresentar sinais de saída em interface gráfica ou arquivo de texto.
Um testbench não tem entradas/saídas externas.
Um testbench usa pelo menos um initial.

## Slide 113
Hierarquia de módulos
estrutural
primitivo
testbench comportamental
estrutural
comportamental
primitivo
comportamental
primitivo
comportamental
comportamental

## Slide 114: Chamadas ao sistema
Chamadas ao simulador
  terminar simulação
  informar mudança de sinas
  verificar relações entre sinais
Chamadas ao sistema operacional
  abrir arquivo
  ler/escrever arquivo

## Slide 115: Chamadas ao sistema relacionadas ao tempo simulado
$time, $realtime funções sem argumento que retornam o tempo simulado como inteiro ou real

## Slide 116
Chamadas ao sistema relacionadas ao tempo simulado
$width(event, limit); verifica o tempo mínimo entre uma ocorrências de event e da ocorrência de seu contrário $width(posedge clock, 20);
$period(event, limit); verifica o tempo mínimo entre duas ocorrências de event $period(posedge clock, 50);
vlogcmd
vlogcmd

## Slide 117
Chamadas ao sistema relacionadas ao tempo simulado
$setup(data_event, reference_event, limit); verifica o tempo mínimo entre data_event e reference_event $setup(data, posedge clock, 5);
$hold(reference_event, data_event, limit); verifica o tempo mínimo entre reference_event e data_event $hold(posedge clock, data, 5);
vlogcmd
vlogcmd

## Slide 118
Chamadas ao sistema para apresentação de resultados
$monitor imprime a mensagem toda vez que ocorre um evento num dos argumentos
$display, $write imprime a mensagem quando chamado; $display avança de uma linha, $write não. $display(“tempo em“, $realtime, “ns”);

## Slide 119: Formatação como em C
%5d %6.2f

## Slide 120
Chamadas ao sistema para apresentação de resultados
file_handle = $fopen(“filename”); abre um arquivo (se erro, file_handle=0) integer fh; fh = $fopen(“resultado.txt”);
$fdisplay(file_handle, message) como $display, mas para arquivo aberto
$fclose(file_handle); fecha arquivo

## Slide 121
Chamadas ao sistema para obter valores de entrada
$random retorna um número pseudo-aleatório jogar_dado = $random % 6 + 1;
$readmemr(”nome_arquivo", array); preenche array a partir de dados encontrados no arquivo; r pode ser d,b,o ou h reg [7:0] m [0:127]; $readmemh(“memoria.dat”,m);
@0 23 45 67
A1 F4
@50 66 77 88 99
memoria.dat

## Slide 122
Chamadas ao sistema para terminar a simulação
$stop; suspende a simulação e dá acesso a interface de usuário simulador
$finish; termina a simulação e sai do simulador

## Slide 123: Diretivas ao compilador
`define define uma equivalência textual `define BUS32 wire [31:0] `BUS32 Amem;
`include inclui textualmente o conteúdo de um arquivo `include “globals.inc”
`timescale já visto

## Slide 124: Fluxo de projeto usando Verilog
Especificação
Descrição comportamental
Descrição estrutural
Layout
Função
Descrição RTL
Função & Timing
Função & Timing
Função & Timing
consumo, área, etc.
Lembramos...

## Slide 125: Validação funcional
Supondo que existem descrições do mesmo projeto a nível de especificação, comportamental, estrutural, e layout,
implementar testbenchs (idealmente somente um único testbench),
instanciar as descrições acima dentro do testbench, uma a uma, gravando o resultado de cada simulação e
comparar textualmente os resultados.

## Slide 126: Validação funcional na prática
Os níveis de especificação e de layout fogem do escopo de Verilog mais testbenchs em outras linguagens.
Num projeto grande, descrições e testbenchs são implementadas por diferentes pessoas trabalhando em paralelo é preciso evitar confusão.



## Slide 127: Exercício
Use a descrição comportamental e a descrição a nível RTL do contador soube/desce
Implemente um único testbench e
simule as duas descrições, gravando os resultados em arquivo.
Compare os dois arquivos usando o comando fc da janela de comando do WinNT.